# „NÁKUP  VÝMĚNNÉ  NÁSTAVBY  -  KOŠOVKA“

#### Technické podmínky:

Svozová výměnná nástavba bude sloužit celoročně a bude uchycena na příčníkové kulové úchyty stávajícího podvozku Multicar M 27 – krátký rozvor.

Nástavba:

- svozová nástavba s bočním vyklápěčem nádob 110 až 240 litrů

- pohon nástavby od hydraulického obvodu vozidla

- oboustranná posuvná dvířka i v místě vyklápěče

- stlačovací stěna (štít) se stíracími plastovými lištami, pohyb pomocí hydromotorů

- automatické přepnutí směru pohybu štítu po stlačovacím režimu, který se vrátí do výchozí polohy

- stlačovací poměr minimálně 2:1

- vyprazdňování pomocí stlačovacího štítu přes otevíratelné zadní víko s plynovými vzpěrami, mechanické zajištění

- ovládání nástavby po obou stranách, centrální STOP tlačítko, stlačovací proces, navrácení štítu, ovládání vyklápěče

- bezpečnostní jistící prvky bočních dveří, stlačovací stěny a bočního vyklápěče

- ocelové dílce pískovány, vrchní lak RAL 5017, spojovací materiál zinkován

- využitelný objem minimálně 3.000 litrů

- hydraulické otevírání zadního víka

- homologovaná a vybavená k provozu na pozemních komunikacích

- hmotnost nástavby maximálně 1000 kg

- půdorysná šířka maximálně 1800 mm

- pracovní LED osvětlení pravé části nástavby (ovládání na nástavbě) včetně výstražného LED majáku (ovládání z kabiny) a osvětlení odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích

- držák na lopatu a koště