#### „NÁKUP zemního stroje – smykem řízeného nakladače“

#### Technické podmínky:

- smykem řízený nakladač musí být homologován pro použití v ČR

- provozní hmotnost do 3.500 kg

- minimální výkon motoru 42 kW

- vznětový motor

- dvourychlostní nakladač, rychlost nakladače min. 15 km/hod, pohon hydrostatický

- minimální výška otočného spodního čepu lopaty 3 m

- ovládání stroje pomocí ručních ovladačů (joystick)

- nominální nosnost min. 850 kg

- rychloupínač UNC, upínací deska nového stroje musí být kompatibilní se stávajícím příslušenstvím zadavatele (sbíjecí kladivo, paletizační vidle na stroj Novotný B-961)

- palivová nádrž minimálně na 50 litrů, uzamykatelná

- výklopný chladič do strany pro snadné čištění

- teplovodní topení

- elektroinstalace 12V

- barva kabiny sklopná, zasklená, uzamykatelná, modrá RAL 5017

- barva podvozku černá RAL 9011

- zábleskový maják s krytím na kabině – uvedeny v TP

- další povinná výbava a příslušenství dle předpisů, sada základního nářadí k nakladači

- hasicí přístroj umístěný v kabině

- 2 ks pracovní LED světla pro osvětlení pracovního prostoru