Technické podmínky:

Kontejnery budou sloužit k dočasnému skladování a přepravě ostatních odpadů
a stavebních materiálů. Velkoobjemové kontejnery ABROLL - hákový systém DIN 30722.

Barva všech kontejnerů modrá RAL 5017.

- Velkoobjemový kontejner typu Abroll	(vysoký)	2 ks

• rozměr – min. 4300 x 2450 x 1700 mm – vnější rozměr

• vrata dvoukřídlé, otvíratelné min. 270 stp.

• výška háku dle DIN 30722 – výška 1570 mm

• podlaha min 4 mm

• vrata a bočnice min. 2,5 mm

• plachtové háčky

• zavírání vrat S hák

• panty mazané nebo s bezúdržbovým pouzdrem

• rolny dle DIN 30722

• žebřík

• nosnost kontejneru min. 12 000 kg

• ližiny – rozteč 1065 mm

- Velkoobjemový kontejner typu Abroll	(nízký)	2 ks

• rozměr – min. 4300 x 2450 x 1000 mm – vnější rozměr

• vrata dvoukřídlé, otvíratelné min. 270 stp.

• výška háku dle DIN 30722 – výška 1570 mm

• podlaha min 4 mm

• vrata a bočnice min. 2,5 mm

• plachtové háčky

• zavírání vrat S hák

• panty mazané nebo s bezúdržbovým pouzdrem

• rolny dle DIN 30722

• nosnost kontejneru min. 12 000 kg

• ližiny – rozteč 1065 mm

- Velkoobjemový kontejner na nosič kontejnerů AVIA	3 ks

• rozměr – min. 4000 x 2200 x 1750 mm – vnější rozměr

• vrata dvoukřídlé, otvíratelné min. 270 stp.

• bočnice půlené výklopné (na pantech)

• výška háku 1000 mm

• podlaha min 3 mm

• vrata a bočnice min. 2 mm

• plachtové háčky

• zavírání vrat S hák

• panty mazané nebo s bezúdržbovým pouzdrem

• rolny široké min. 200 mm

• žebřík

• nosnost kontejneru min. 8 000 kg

• ližiny – rozteč 1050 mm (vnější rozměr)

- Velkoobjemový kontejner na nosič kontejnerů AVIA	3 ks

• rozměr – min. 4000 x 2200 x 2000 mm – vnější rozměr

• vrata dvoukřídlé, otvíratelné min. 270 stp.

• bočnice pevné

• výška háku 1000 mm

• podlaha min 3 mm

• vrata a bočnice min. 2 mm

• plachtové háčky

• zavírání vrat S hák

• panty mazané nebo s bezúdržbovým pouzdrem

• rolny široké min. 200 mm

• žebřík

• nosnost kontejneru min. 8 000 kg

• ližiny – rozteč 1050 mm (vnější rozměr)