#### Technické podmínky:

- Hydrostatická převodovka (pro rychlé přepnutí směru jízdy)

- Minimální nosnost vozíku 2500 kg na těžišti 500 mm

- Loketní opěrka integrovaná v sedačce

- Kovová kabina vč. teplovodního topení

- Výška zdvihu min. 4900 mm a stavební výška max. 2400 mm

- Držák na 1ks plynové lahve LPG s přesným ukazatelem zásoby LPG

- Pracovní osvětlení vozíku LED diodami

- 2x přídavná hydraulická funkce na nosné desce

- Svěrné čelisti pro nakládání separovaných komodit s ochranným krytem hydraulických válců

- Otěrové pásky po celé šířce pod rámem čelistí - vetší odolnost

- Otěrové pásky na spodní hraně ramen čelistí - vetší odolnost

- Šířka pracovní uličky pro otočení VZV max. 4300 mm

- Stoupavost vozíku s nákladem min. 20%

- Rychlost vozíku s nákladem min 20 km/h (delší přejezdy)

- Hlučnost vozíku při jízdě max. 80 dB

- Počet válců / zdvih -/cm³  max. 4 / 2 200 (spotřeba PHM)